##### JET

WMH TOOL GROUP

# Руководство пользователя и каталог запасных частей

Вертикальная ленточная пила с автоматической подачей

Модель: VSF-14-3

WMH TOOL GROUP

2420 Vantage Drive

Elgin, Illinois 60123

Телефон: 888-594-5868

Факс: 800-626-9676

www.whmtoolgroup.com

Настоящее руководство было подготовлено для владельца и операторов Станка VSF-14 Вертикальная ленточная пила с автоматической подачей. Помимо эксплуатации машины в его цели входит соблюдение техники безопасности, включая осуществление общепринятых процедур работы и обслуживания. Чтобы  содействовать максимальному сроку службы и эффективности вашей ленточной пилы, а также, чтобы использовать ее безопасным образом, пожалуйста, внимательно прочитайте данной руководство и тщательно следуйте инструкциям.

# Гарантия и обслуживание

Компания WMH Tool Group дает гарантию на каждый товар, который она продает. Если одному из ваших инструментов требуется сервис или ремонт, один из наших Авторизованных сервисных центров, расположенных в России, может предоставить услуги по ремонту или техническую информацию.

В большинстве случаев Сервисный центр Компании WMH Tool Group может помочь в проведении авторизованных ремонтных работ, получении деталей, а также предоставлении периодического обслуживания или капитального ремонта вашего продукта JET.

Координаты сервисного центра Вы можете узнать у фирмы, продавшей оборудование JET, в гарантийном талоне на станок или на нашем сайте www.jettools.ru

Дополнительная информация

Помните, что компания WMH Tool Group постоянно добавляет в линию новые продукты. Чтобы получить полную, современную информацию по продукту, обратитесь к вашему местному дистрибьютору WMH Tool Group или посетите наш сайт по адресу www.jettools.ru

Гарантия компании WMH Tool Group

Компания WMH Tool Group прилагает все усилия, чтобы гарантировать, что ее продукция отвечает высоким стандартам качества и надежности, а также гарантирует первоначальным розничным покупателям/приобретателям своей продукции, что каждый продукт не имеет дефектов в материалах и изготовлении следующим образом: 2 ГОДА ГАРАНТИИ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. Данная гарантия не распространяется на дефекты, прямо или косвенно вызванные неправильным использованием или употреблением, небрежным или неаккуратным отношением, обычным износом, ремонтом или изменениями, произведенными за пределами наших мастерских, а также отсутствием технического обслуживания.

КОМПАНИЯ WMH TOOL GROUP ОГРАНИЧИВАЕТ ВСЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГАРАНТИИ ВЫШЕНАЗВАННЫМ ПЕРИОДОМ, НАЧИНАЯ СО ДНЯ ПОКУПКИ ПРОДУКТА В РОЗНИЦУ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИГОДНОСТЬ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ. НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕОЗНАЧЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ. КОМПАНИЯ WMH TOOL GROUP, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ И УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЕ ЛЮДЯМ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, НАМЕРЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ВЫТЕКАЮЩЕГО УЩЕРБА, ПОЭТОМУ ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.

Чтобы воспользоваться данной гарантией, продукт или деталь необходимо вернуть для проверки с заранее оплаченными почтовыми расходами в Авторизованную ремонтную мастерскую, указанную нашим офисом. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими дату покупки и описание неполадок, на которые жалуется клиент. Если наша проверка выявит дефект, то компания отремонтирует или заменит продукт, либо возместит сумму покупки, если мы не сможем легко и без задержки обеспечить ремонт или замену. Компания WMH Tool Group вернет отремонтированный продукт или замену за наш счет, однако, если дефект не будет обнаружен, или выясниться, что дефект был вызван причинами, на которые не распространяется данная гарантия, тогда клиент должен будет сам нести издержки хранения и возврата продукта. Данная гарантия дает особые юридические права: вы можете иметь также другие права, которые варьируются в зависимости от штата.

Компания WMH Tool Group осуществляет продажи только через дистрибьюторов. Члены Группы компаний WMH Tool оставляют за собой право в любое время осуществить без предварительного уведомления изменения деталей, креплений и аксессуаров оборудования, которые они сочтут необходимым по любым причинам.

Содержание

Гарантия и обслуживание	2

Дополнительная информация	2

Гарантия компании WMH Tool Group	2

Содержание	3

Список иллюстраций	4

Предупреждения	5

Как функционирует ленточная пила модели VSF-14	7

Введение	8

Спецификации	8

Модель VSF-14-3	8

Технические характеристики	8

Стандартное оборудование	8

Описание	9

Установка	10

Общие вопросы	10

Сборка станка	10

Электрические соединения	10

Очистка	11

Эксплуатация	11

Общие вопросы	11

Управление	11

Изменение скорости полотна пилы	12

Выбор полотна питы	12

Снятие и установка полотна пилы	12

Процедура приработки полотна	13

Контролирование распила	13

Гидравлическое управление подачей	13

Оценка эффективности распила	14

Установка тисков для угловых распилов	14

Установка тисков для распила под прямым углом	14

Начало работы	14

Установка направляющего кронштейна полотна	14

Запуск пилы	15

Сервис и обслуживание	16

Регулировка	16

Регулировки хода полотна	16

Регулировка направляющего подшипника полотна	17

Очистка	18

Смазка	18

Смена клинового приводного ремня	18

Замена щетки и скребка для очистки от стружки	18

Замена направляющего подшипника полотна	19

Замена приводного мотора	19

Регулировка или замена противовеса	19

Замена ведущего шкива (нижний шкив)	20

Замена ведомого шкива или подшипников (верхний шкив)	20

Поиск и устранение неисправностей	21

Запасные детали	23

Перечень деталей для пильной рамы VSF-14	25

Перечень деталей для основания VSF-14	29

Перечень деталей для блока редуктора VSF-14	31

Перечень деталей для блока вала подшипника VSF-14	32

Перечень деталей для блока гладкого шкива VSF-14	33

Перечень деталей для блока ведомого шкива VSF-14	33

Электрические схемы	34

400 Вольт, три фазы	34

Список иллюстраций

Рисунок 1: Как функционирует ленточная пила VSF-14	7

Рисунок 2: Спецификация	8

Рисунок 3: Описание и расположение деталей	9

Рисунок 4: Рекомендуемые размеры проводов основного питания	11

Рисунок 5: Соотношение скорости ремня к положению	12

Рисунок 6: Регулировка хода полотна	16

Рисунок 7: Регулировка направляющего подшипника	17

Рисунок 8: Местоположение щетки и скребка для очистки от опилок	18

Рисунок 9: Покомпонентное изображение пильной рамы VSF-14	24

Рисунок 10: Покомпонентное изображение основания VSF-14	28

Рисунок 11: Покомпонентное изображение блока редуктора VSF-14	31

Рисунок 12: Покомпонентное изображение блока вала подшипника VSF-14	32

Рисунок 13: Покомпонентное изображение блока гладкого шкива VSF-14	33

Рисунок 14: Покомпонентное изображение блока ведомого шкива VSF-14	34

Рисунок 15: Электрическая схема для однофазного мотора	34

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Прежде чем начать сборку или эксплуатацию, прочитайте и постарайтесь понять все руководство.

- Прочитайте и осмыслите все предупреждения, расположенные на станке и в данном руководстве. Невыполнение этих предупреждений может привести к серьезным увечьям.

- Заменяйте ярлычки с предупреждениями, если они износятся или потеряются.

- Эта ленточная пила разработана и предназначена для использования только должным образом обученным и подготовленным персоналом. Если вы незнакомы с порядком и техникой безопасности работы на ленточной пиле, не используйте ее, пока не получите соответствующую подготовку и знания.

- Не используйте эту пилу для тех целей, для которых она не предназначена. При ее использовании для других целей Компания WMH Tool Group отзывает любую реальную или подразумеваемую гарантию и освобождает себя от ответственности за любое повреждение инструмента или увечья, которые явились результатом такого использования.

- Всегда носите одобренные очки/защитную маску, когда пользуетесь станком. Очки для повседневной носки имеют только линзы, защищающие от удара, они не являются защитными очками.

- Перед началом эксплуатации станка снимите галстук, кольца, часы, а также прочие украшения и закатайте рукава до локтей. Снимите всю свободную одежду и спрячьте длинные волосы. Рекомендуется носить нескользящую обувь. Не одевайте перчаток при работе с пилой.

- Носите защитные наушники (затычки или наушники) при длительной эксплуатации.

- Пыль образуется при проведении шлифования, распилки, полировке, сверлении и при других производственных операциях, она содержит химикаты, которые могут вызывать рак, врожденные пороки и нарушение репродуктивной функции. Вот некоторые примеры этих химикатов:

- Свинец от краски на свинцовой основе.

- Кристаллический кремнезем от кирпичей, цемента и других кладочных продуктов.

- Мышьяк и хром от химически обработанной древесины.

- Риск от этого воздействия варьируется, в зависимости от того, как часто вы выполняете работы этого вида. Чтобы снизить воздействие этих химикатов: работайте в хорошо вентилируемом помещении, работайте с одобренным защитным оборудованием, таким как противопылевые респираторы, которые специально разработаны для фильтрации микроскопических частиц.

- Не работайте на этом станке, когда устали или когда находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или любого лекарства.

- Прежде чем подключать машину к источнику питания, убедитесь, что переключатель станка стоит в положении ВЫКЛ.

- Убедитесь, что станок должным образом заземлен.

- Проводите любую наладку или обслуживание станка только тогда, когда он отключен от источника питания.

- Убирайте все регулировочные и гаечные ключи. Введите себе в привычку проверять, все ли регулировочные и гаечные ключи убраны со станка, прежде чем включать его.

- Всегда держите на месте защитные ограждения, когда используете машину. Если они были сняты для целей обслуживания, проявляйте особую осторожность и немедленно поставьте ограждения на место.

- Убедитесь, что ленточная пила крепко прикреплена к полу.

- Проверяйте машину на предмет поврежденных деталей. Перед дальнейшим использованием станка необходимо тщательно проверить защитное ограждение или другую поврежденную деталь, чтобы определить будет ли она правильно работать и выполнять свою функцию. Проверьте выравнивание движущихся деталей, крепление подвижных деталей, неисправность деталей, монтаж и прочие условия, которые могут отразиться на эксплуатации. Защитное ограждение или другая поврежденная деталь должны быть должным образом отремонтированы или заменены.

- Обеспечьте достаточно свободное пространство вокруг рабочей зоны, а также не слепящее верхнее освещение.

- Держите пол вокруг станка чистым и свободным от мусора и остатков материала, а также от масла и смазки.

- Держите посетителей на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Не подпускайте близко детей. Убедитесь, что ваша мастерская защищена от детей при помощи навесных замков, центральных рубильников, или убирайте ключи запуска.

- Уделяйте своей работе пристальное внимание. Смотрение по сторонам, ведение разговора и прочие отвлекающие действия являются актами небрежности и могут привести к серьезному увечью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! (продолжение)

- Сохраняйте всегда равновесие, чтобы не упасть и не облокотиться на полотно пилы или другие подвижные детали.

- Используйте подходящий инструмент на правильной скорости и уровне подачи. Не пытайтесь заставить станок выполнять работу, для которой он не предназначен. Подходящий инструмент выполнит эту работу лучше и безопаснее.

- Используйте рекомендованные аксессуары, неправильные аксессуары могут быть опасны.

- Тщательно обслуживайте инструмент. Сохраняйте режущие поверхности острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и смене аксессуаров.

- Убедитесь, что рабочая заготовка надежно прикреплена или прижата к столу. Никогда не держите рабочую заготовку руками.

- Никогда не сметайте с машины опилки, пока она работает. Используйте подходящую для инструмента скорость и подачу. Убедитесь, что станок подходит для вашей работы.

- Никогда не стойте на станке. Можно получить серьезное увечье, если станок перевернется, или если вы случайно коснетесь полотна пилы.

- Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. Отключите питание и не оставляйте машину, пока она полностью не остановится.

! Предупреждения для пильных инструментов

- Всегда одевайте кожаные перчатки, когда обращаетесь с пильным полотном. Оператор не должен одевать перчатки, когда работает на станке.

- Все дверцы должны быть закрыты, все панели поставлены на место, и все прочие защитные ограждения должны быть на месте, прежде чем машина будет запущена или начнет эксплуатироваться.

- Убедитесь, что полотно не касается рабочей заготовки при запуске мотора. Мотор должен быть запущен, и вы должны дать пиле разогнаться до полной скорости, прежде чем позволите рабочей заготовке дотронуться до пилы.

- Не позволяйте полотну пилы упираться в рабочую заготовку, пока пила не работает.

- Держите руки подальше от зоны пиления.

- Перед любой сменой пильного полотна или проведения регулировки опорного механизма полотна, либо перед любой попыткой сменить приводные ремни, перед любым регулярным обслуживанием или уходом, проводимым с пилой, необходимо остановить пилу, а также отключить ее от электропитания.

- Убирайте свободные предметы и ненужные заготовки из рабочей зоны, прежде чем запускать инструмент.

- Придвиньте регулируемые направляющие пилы и защитные ограждения как можно ближе к рабочей заготовке.

- Рабочая заготовка или деталь, которая распиливается, должны быть надежно зажаты, прежде чем режущее полотно врежется в рабочую заготовку.

- Аккуратно убирайте отпиленные куски, держите руки подальше от пильного полотна.

- Прежде чем протянуть руку к зоне резки, остановите пилу и отключите ее от электропитания или выдерните шнур из розетки.

- - СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - -

Как функционирует ленточная пила VSF-14

Рисунок 1: Как функционирует ленточная пила VSF-14

# Введение

Данное руководство предоставлено компанией JET Equipment, оно включает описание безопасной эксплуатации и процедуры обслуживания для Модели VST-14-3. Данное руководство содержит инструкции по установке, меры безопасности, общие процедуры эксплуатации, инструкции по обслуживанию и список деталей. Этот станок был разработан и сконструирован так, чтобы обеспечить вам годы бесперебойной работы, при условии использования в соответствии с инструкциями, указанными в настоящем руководстве. Если у вас имеются любые вопросы или замечания, пожалуйста, обратитесь либо к вашему местному поставщику, либо в Компанию WMH Tool Group. В компанию WMH Tool Group можно также обратиться через наш сайт: www.jettools.ru.

# Спецификация

| Модель | VSF-14-3 |
| --- | --- |
| Скорость движения полотна (м/мин) | 20, 45, 85, 175 |
| Высота пропила (макс./мм) | 370 |
| Ширина пропила (макс./мм) | 216 |
| Размер стола (мм) | 775 х 470 |
| Высота стола (мм) | 760 |
| Диаметр шкива пилы (мм) | 355 |
| Длина полотна (прим./мм) | 3048 |
| Ширина полотна (мм) | 3 мин. – 25 макс. |
| Необходимая площадь пола (мм) | 40 Д х 30-1/2 Ш х 63 В |
| Мотор | 0,75 кВт., 3 фазы, 400 В, 50 Гц |
| Вес нетто (кг) | 245 |

Рисунок 2: Спецификации

# Стандартные характеристики

- Разработана для широкого использования при резке черных и цветных металлов;

- Сварная рама и станина из толстолистовой стали;

- Поворотный зажим для резки под углами;

- Рабочий стол из высокопрочного чугуна;

- Четыре скорости резания 20, 45, 85, 175 м/мин;

- Гидравлическая регулировка подачи;

- Противовес для управления подачей

- Регулировка верхней планки направляющей

- Направляющие ролики позволяют применять ленточные полотна шириной: 3 мм (1/8”), 6 мм (1/4”), 9 мм (3/8”), 13 мм (1/2”), 16 мм (5/8”), 20 мм (3/4”), 25 мм (1”);

# Стандартное оборудование

- Четыре подкладки под стойки;

- Лампа местного освещения;

- Поддон для стружки;

- Угольник;

- Натяжной ролик;

- 16 мм биметаллическое полотно;

- Регулятор скорости полотна и уклона;

- Удобно расположенная панель управления

Описание

Контрольная панель			Стопорный зажим

## Рисунок 3: Описание и расположение деталей

1. КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ - Контроль управления ленточной пилы расположен на основании в передней части станка.

1.1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ - Включает или выключает станок.

1.2. РАЗБЛОКИРУЮЩАЯ РУКОЯТКА ПИЛЬНОЙ РАМЫ - Повернув эту рукоятку против часовой стрелки, вы разблокируете рычаг освобождения (Позиция 2).

1.3. РЕГУЛИРУЮЩАЯ РУКОЯТКА УРОВНЯ ПОДАЧИ - Используется для регулировки управления уровнем гидравлической подачи.

2. РЫЧАГ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ - Дернув этот рычаг наверх, вы освобождаете пильную раму после ее разблокировки (см. позицию 1.2), а, нажав на него вниз, вы возвращаете пильную раму в ее крайнее заднее положение.

3. РУКОЯТКА НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА - Используется для установки правильного натяжения полотна. Также используется для того, чтобы снять или поставить пильное полотно.

4. ВЕРХНИЙ ШКИВ ПИЛЫ РЕГУЛИРОВКА ХОДА (См. Регулировки хода полотна) - Если ваша пила разладилась, и полотно соскальзывает со шкива, либо полотно касается буртика, ослабьте два нижних болта на салазках верхнего шкива. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы лезвие было примерно в 0,8 мм от буртика сзади шкива. Затяните два болта салазок верхнего шкива. ВАЖНО: Если позволить полотну касаться буртика на шкиве, это приведет ее износу.

5. СТОПОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАНКИ - Используется для фиксации роликовых направляющих.

6. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛОТНА - Необходимо отрегулировать так, чтобы между полотном и рабочей заготовкой было расстояние примерно 10 – 12 мм. Это обеспечит максимальную жесткость полотна.

7. СТОПОРНЫЙ ЗАЖИМ - Имеет две функции:

1) Его можно установить в соответствии с глубиной распила;

2) Если поместить его за раму, то он зафиксирует раму в переднем положении для контурной обработки.

7.1. Шкала ограничительного зажима - Показывает максимальную глубину разреза, основываясь на размере полотна, которое вы используете.

7.2. Ограничительный зажим - Используется вместе со шкалой ограничительного зажима (Рисунок 3, Позиция 7.1.) для выбора размера полотна.

7.3. Стопорная рукоятка - Для фиксации ограничительного зажима.

8. ТИСКИ СО СТРУБЦИНОЙ - Используются для удержания заготовки на месте по время распила. Для установки углов распила имеется разметка.

9. ПРОТИВОВЕС - Используется для поддержания необходимого вам давления полотна.

10. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР - Регулируется, чтобы рама могла быстро перемещаться, но при этом не падала. Это защитное устройство, которое всегда должно быть правильно отрегулировано.

# Установка

Общие вопросы

- Не устанавливайте станок в сыром, влажном, грязном или плохо освещенном месте.

# Сборка станка

Ленточная пила была заранее отлажена на заводе, где было распилено несколько пробных заготовок, чтобы проверить ее точность. Сборка машины ограничивается ее распаковкой, креплением к полу в цеху, а также подключением к источнику электрического питания.

- Выньте пилу из упаковочной тары, снимите любые удерживающие приспособления.

- Поставьте пилу на пол цеха. Эта машина должна устанавливаться на твердой, ровной поверхности. Убедитесь, что она надежно прикреплена к полу с использованием анкерных креплений, продетых через отверстия основания. В дополнение, отрегулируйте уровень рабочего стола, регулируя четыре стойки.

- Если пила будет использоваться для распила длинных заготовок, оставьте вокруг нее достаточно места.

Электрические соединения

ВАЖНО Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии со всеми местными и государственными нормами.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  	Эта машина использует электрическое питание высокого напряжения, которое представляет значительный риск увечья или смерти в случае несоблюдения должных мер предосторожности. Убедитесь, что машина должным образом заземлена.

Подключите машину к электрической распределительной цепи. Соблюдайте следующие принципы при подключении пилы к источнику питания.

- Убедитесь, что пила отключена от электрической распределительной цепи (отключите необходимые прерыватели цепи или выньте необходимые предохранители).

- Поместите предупреждающий плакат или табличку на сервисную панель, чтобы избежать случайного поражения электротоком.

- При включении силового кабеля мотора в розетку, убедитесь, что вилка подходит к розетке.

- При использовании проводных подключений соединяйте провода, как показано на монтажной схеме.

- Установите предохранители или включите прерыватели.

- Проверьте работу пилы.

! ОСТОРОЖНО

Для цепей, которые находятся далеко от распределительного щитка, размер проводов должен быть увеличен, чтобы к мотору поступало достаточное напряжение. Чтобы минимизировать потери мощности и предотвратить перегревание и перегорание мотора, используйте для распределительных цепей провода или удлинительные шнуры таких размеров, которые рекомендуются в приведенной ниже таблице.

| Длина провода | Номер по AWG (Американский сортамент проводов) |
| --- | --- |
|  | Линии 120 Вольт | Линии 240 Вольт |
| 0 - 100 футов | № 14 | № 14 |
| 50 - 100 футов | № 12 | № 14 |
| более 100 футов | № 8 | № 12 |

Рисунок 4: Рекомендуемые размеры проводов основного питания

# Очистка

- Все неокрашенные поверхности машины обработаны антикоррозийным средством. Очистите все защищенные от коррозии поверхности при помощи мягкого растворителя. Не используйте разбавители краски, разбавители лаков, бензин или уайт-спирит, это повредит окрашенные поверхности.

# Эксплуатация

# Общие вопросы

- Перед началом эксплуатации станка снимите галстук, кольца, часы, а также прочие украшения и закатайте рукава до локтей. Снимите всю свободную одежду и спрячьте длинные волосы. Рекомендуется носить нескользящую обувь. Не одевайте перчаток при работе с пилой.

- Никогда не используйте машину, если отсутствуют любые защитные ограждения или другие предохранительные устройства.

- Всегда сохраняйте равновесие, чтобы не упасть или не опереться на пильное полотно или другие подвижные детали.

- Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. Отключите питание и не оставляйте машину, пока она полностью не остановится.

# Управление

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Рисунок 3, Позиция 1.1). Расположен с правой стороны контрольной панели. Нажмите на этот переключатель для запуска или остановки машины.

- Рукоятка контроля подачи (Рисунок 3, Позиция 1.3). Расположена с левой стороны контрольной панели. Рукоятка является клапаном контроля подачи гидравлического цилиндра. Она используется для установки усилия, которое применяется к пильному полотну. Уровень подачи пропорционален открытию клапана. Увеличив открытие клапана (против часовой стрелки), вы увеличиваете уровень подачи; уменьшив открытие клапана (по часовой стрелке), вы снижаете уровень подачи.

- Скорости полотна (Рисунок 5). У ленточной пилы четыре скорости полотна. Различные скорости можно установить, поменяв положение клинового ремня привода мотора на ступенчатых шкивах. Скорости полотна нужно менять следующим образом: Осторожно: Меняйте скорости, только на выключенном станке.

Изменение скорости полотна пилы

- Отключите электрическое питание ленточной пилы от распределительной цепи, чтобы избежать случайного запуска мотора.

- Поставьте пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке.

- Снимите панель на основании, чтобы открыть клиновидный ремень и шкивы.

- Поднимите мотор, чтобы ослабить ремень.

- Выберите скорость, используя табличку на пильной раме. Поставьте клиновой ремень на желобки шкива для выбранной скорости (Обратитесь к Рисунку 5 для проверки расположения ремня и имеющихся скоростей).

- Опустите мотор и затяните клиновой ремень.

### Схема выбора скорости вертикальной ленточной пилы

|  | Скорость, м/мин Материал для распила 20 Инструментальная сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, фосфористая бронза, твердая бронза, твердый чугун, ковкое железо. 45 Мягкая сталь, мягкий чугун, латунь средней твердости, бронза средней твердости 85 Мягкая латунь и бронза, твердый алюминий, пластик 175 Пластик, мягкий и средний алюминий, дерево, другие легкие материалы |
| --- | --- |

## Рисунок 5: Соотношение скорости ремня к положению

# Выбор полотна пилы

Ленточная пила поставляется вместе с пильным полотном, которое подходит для различных работ с различными общераспространенными материалами. Обратитесь к Рисунку 5, чтобы узнать рекомендуемую скорость для различных материалов. Указанные скорости, хоть они и подходят для различных распространенных видов резки, не учитывают широкий диапазон специальных полотен (в плане наклона и установки) и специальных сплавов для резки необычных или экзотичных материалов.

Полотно с крупным зубом может использоваться для крупных заготовок, полотно с более частными зубьями может использоваться для стальных труб с тонкими стенками. В общем, выбор полотна определяется толщиной материала; чем тоньше сечение материала, тем меньше будет шаг зубьев.

Для правильной резки на рабочей заготовке всегда должно находиться минимум три зуба. Полотно и рабочая заготовка могут быть повреждены, если зубья будут настолько далеко друг от друга, что будут "перешагивать" через рабочую заготовку.

Для высокой производительности при распиле особых материалов или материалов, плохо поддающихся резке, таких как нержавеющая сталь, инструментальная сталь или титан, вы можете попросить своего промышленного дистрибьютора дать более конкретные рекомендации относительно полотна. Поставщик, который поставляет материалы для рабочих заготовок, должен дать вам также конкретные инструкции относительно оптимального полотна (смазочно-охлаждающей жидкости, если необходимо) по поставляемым материалам или формам заготовок.

Снятие и установка полотна пилы

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте кожаные перчатки, когда меняется полотно пилы, чтобы защитить свои руки от порезов и царапин. Используйте защитные очки, которые соответствуют СПЕЦИФИКАЦИИ ANSI Z87.1.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите ленточную пилу от источника электропитания.

- Чтобы снять полотно, переведите пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке.

- Снимите панель на основании, чтобы открыть нижний шкив пилы.

- Откройте панель пильной рамы, чтобы открыть верхний шкив пилы.

- Снимите защитное ограждение полотна.

- Поверните рукоятку натяжения полотна (Рисунок 3, Позиция 3) против часовой стрелки, пока полотно не обвиснет.

- Используйте кожаные перчатки, чтобы избежать порезов и царапин. Снимите полотно с приводных шкивов и направляющих полотна. До работы, аккуратно храните снятое полотно.

- Чтобы установить полотно, вставьте новое полотно его направляющие.

- Заправьте полотно в нижний шкив.

- Заправьте полотно в верхний шкив. Зубья должны смотреть вниз, по направлению к столу.

- Нажмите на полотно, чтобы оно село на выступы шкивов.

- Поверните рукоятку натяжения полотна по часовой стрелке, так чтобы полотно крепко держалось на месте.

- Подключите пилу к источнику питания.

- Включите машину, чтобы полотно могло само встать на место. Проверьте и отрегулируйте ход полотна. Обратитесь к разделу Регулировки хода полотна настоящего Руководства.

- Поверните рукоятку натяжения полотна по часовой стрелке, чтобы закончить натягивать полотно. Не перетягивайте полотно; затяните его так, чтобы оно не соскальзывало при пилении.

- Установите защитные ограждения шкивов и кожухи полотна.

# ВАЖНО

Самые распространенные причины того, что ваша пила пилит не прямо:

- Слишком низкое натяжение полотна.

- Полотно затупилось или сносилось с одной стороны.

- Полотно перевернуто. Зубья должны смотреть вниз, по направлению к столу.

Процедура приработки полотна

Новые полотна очень острые и, соответственно, имеют такую геометрию зубьев, которую легко повредить, если не следовать аккуратной процедуре приработки. Проконсультируйтесь с руководством производителя полотна относительно приработки специальных полотен для резки особых материалов. Однако следующая процедура подходит для приработки полотен, поставляемых JET, для низколегированных черных металлов.

- Зажмите кусок круглой заготовки в тисках. Кусок должен составлять в диаметре 50 мм или больше.

- Запустите пилу на низкой скорости. Начните распил на очень малой скорости подачи.

- Когда пила сделает 1/3 распила, немного увеличьте скорость подачи и дайте пиле закончить распил.

- Оставьте уровень подачи на том же уровне и начните второй распил на той же или подобной рабочей заготовке.

- Когда пила сделает 1/3 распила, увеличивайте скорость подачи, отслеживая образование опилок, пока распиливание не достигнет самого эффективного уровня (смотрите раздел Оценка эффективности распила настоящего Руководства). Дайте пиле завершить распил.

- Теперь полотно считается готовым к использованию.

#### Контролирование распила

Гидравлическое управление подачей

Вес пильной рамы дает усилие, необходимое для распиливания рабочей заготовки. У пилы имеется гидравлический цилиндр, который контролирует уровень подачи.

Цепь гидравлического управления подачей состоит из гидравлического цилиндра одностороннего действия и дросселя. Цилиндр контроля подачи противостоит движению вперед для контроля уровнем подачи.

Контролирующий цилиндр не дает никакого сопротивления, когда пильная рама движется назад. Рукоятка на контрольной панели контролирует скорость, с которой пильная рама движется вперед. Контрольная рукоятка (игольчатый клапан) контролирует уровень, с которым гидравлическая жидкость выходит из гидравлического цилиндра. Когда игольчатый клапан закрыт, цилиндр заблокирован. Когда игольчатый клапан немного открыт, цилиндр дает медленное или легкое усилие. Дальнейшее открытие игольчатого клапана увеличивает скорость подачи и дает большее усилие к пильному полотну и рабочей заготовке.

Игольчатый клапан регулируется до тех пор, пока пила не начнет работать эффективно. Эффективность работы обычно оценивает при наблюдении за образованием опилок. (Обратитесь к разделу Оценка эффективности распила настоящего Руководства).

# Оценка эффективности распила

Эффективен ли распил, который делает полотно? Самый лучший способ определить это, наблюдать за опилками, которые образуются при пилении.

- Если образуются порошкообразные опилки, то подача слишком слабая, или полотно слишком тупое.

- Если образуются закрученные цветные опилки, голубого или соломенного цвета от тепла, которое образуется при распиле, то скорость подачи слишком большая.

- Если опилки немного закрученные, но при этом бесцветные, то полотно достаточное острое и может делать распилы на самом эффективном уровне.

#### Установка тисков для угловых распилов

Тиски можно поставить под углом 45º. Это делается следующим образом:

- Ослабьте болт с шестигранной головкой и выньте конический штифт из тисков.

- Поверните тиски под нужным углом. Для точных распилов используйте подвижный транспортир для установки положения губок; выровняйте сторону транспортира со стороной полотна.

- Установите обратно конический штифт и затяните болт с шестигранной головкой на тиски.

#### Установка тисков для распила под прямым углом

Процедура установки тисков для распила под прямым углом идентична той, которая описана для угловых распилов (см. Установка тисков для угловых распилов), только для позиционирования тисков используется слесарный угольник.

Начало работы

- Переведите пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке.

- Поверните рукоятку струбцины против часовой стрелки, чтобы могла поместиться заготовка.

- Поместите рабочую заготовку на рабочий стол. Для длинных материалов обеспечьте опору с другой стороны. Если необходимо, используйте дополнительное крепление, чтобы надежно прикрепить заготовку к рабочему столу.

- Зажмите рабочую заготовку в тисках, повернув рукоятку струбцины по часовой стрелке.

! ОСТРОЖНО

Не позволяете полотну упираться в рабочую заготовку, когда пила не работает.

#### Установка направляющего кронштейна полотна

Ленточная пила имеет регулируемый кронштейн направляющей полотна. Кронштейн направляющей полотна позволяет вам установить направляющую полотна для рабочих заготовок различной высоты.

Для точных разрезов и долгого срока службы полотна кронштейн направляющей полотна должен быть установлен на 10 – 12 мм выше заготовки, которую планируется распиливать. Отрегулировать положение кронштейна можно следующим образом:

- Поместите рабочую заготовку в тиски и крепко закрепите ее.

- Ослабьте фиксирующую рукоятку с задней стороны направляющего кронштейна (Рисунок 3, Позиция 5).

- Передвиньте направляющий кронштейн в нужное положение.

- Затяните фиксирующую рукоятку, чтобы зафиксировать направляющий кронштейн.

# Запуск пилы

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Никогда не эксплуатируйте пилу, если не установлены кожухи полотна.

! ОСТОРОЖНО	Перед запуском мотора убедитесь, что полотно не касается рабочей заготовки. Не прикладывайте усилий, пока пила проходит через рабочую заготовку.

- Убедитесь, что пильная рама находится в крайнем заднем положении, и поверните рукоятку освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) в положение ВЫКЛЮЧЕНО (по часовой стрелке).

- Зажмите рабочую заготовку в тисках. (Смотрите Рисунок 6 для примеров, как можно зажать в тисках заготовки разных форм).

- Перед запуском мотора убедитесь, что полотно не касается рабочей заготовки.

- Запустите мотор и дайте пиле набрать скорость.

- Полностью поверните рукоятку скорости подачи по часовой стрелке. Это закроет гидравлический клапан и остановит подачу.

- Поверните рукоятку освобождения пильной рамы против часовой стрелки в положение ВКЛЮЧЕНО.

- Поднимите рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2), чтобы освободить пильную раму.

- Медленно дайте пиле войти в рабочую заготовку, поворачивая рукоятку управления скоростью подачи (Рисунок 3, Позиция 1.3) против часовой стрелки, пока не достигните нужной скорости подачи (Смотрите раздел: Оценка эффективности распила).

- Не прикладывайте усилий для распила. Позвольте грузу на пиле прилагать усилие для распила.

- В конце распила опустите рычаг освобождения пильной рамы, чтобы пильная рама встала обратно в крайнее заднее положение, и поверните рукоятку освобождения пильной рамы по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.

Сервис и обслуживание

# Регулировки

Эффективная работа ленточной пилы зависит от состояния пильного полотна. Если производительность пилы становится хуже, первое, что вы должны проверить, - это полотно.

Если новое полотно не восстанавливает точность и качество распила пилы, то обратитесь к руководству по поиску и устранению неисправностей (или руководству производителя полотна), чтобы понять, как условия необходимо проверить и какие регулировки можно сделать, чтобы увеличить срок службы полотна.

Для смены полотна обратитесь к процедуре смены полотна в Разделе Выбор полотна настоящего руководства.

#### Регулировка хода полотна

| Ход полотна был проверен на заводе. Если полотно правильно используется и правильно соединено, то регулировка может потребоваться в редких случаях. (Смотрите Рисунок 7 для нахождения регулировочного винта для хода полотна). Переведите пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке. Убедитесь, что полотно правильно натянуто. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда поддерживайте нормальное натяжение полотна, используя регулировку натяжения полотна. Ослабьте два нижних болта (Рисунок 6, Позиция В) на салазках колеса. ! ОСТОРОЖНО Выполняя следующие шаги, постарайтесь не прижимать слишком полотно к выступу шкива. Излишнее трение повредит шкив и/или полотно. Запустите пилу. Поверните установочный винт, чтобы наклонить ведомый шкив, пока полотно не коснется выступа ведомого шкива. Поверните установочный винт (Рисунок 6, Позиция А) так, чтобы полотно начало отдаляться от выступа шкива; затем, сразу поверните установочный винт в обратном направлении, чтобы полотно остановилось; затем немного подвиньте по направлению к шкиву. | «Мотор "ВКЛЮЧЕН" Верхний шкив вращается» «Поместите полосу между шкивом и полотном» Рисунок 6: Регулировка хода полотна |
| --- | --- |

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Держите пальцы подальше от полотна и шкива, чтобы избежать увечья.

- Поверните установочный винт, чтобы остановить движение полотна к шкиву, когда он приблизится к выступу шкива. Поместите кусок бумаги длиной 150 мм между полотном и шкивом. Бумага не должна быть разрезана, когда она проходит между выступом шкива и полотном.

- Поверните установочный винт совсем немного. Повторяйте вставку бумаги между выступом шкива и полотном до тех пор, пока бумага не будет разрезана на две части.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, вам придется повторить проверку с бумагой несколько раз, прежде чем полотно и выступ разрежут бумагу на две части. Не торопитесь во время этой наладки. Здесь спокойствие и точность помогут вам в лучшем, более точном, тихом распиливании, а также продлении срока службы станка и полотна.

- Когда бумага будет разрезана, поверните установочный винт немного против часовой стрелки. Это гарантирует, что полотно не будет касаться выступа шкива.

- Выключите пилу.

- Затяните два нижних болта салазок верхнего шкива (Рисунок 6, Позиция В).

#### Регулировка направляющего подшипника полотна

Правильная наладка направляющих подшипников полотна является важнейшим моментом в эффективной работе ленточной пилы. Направляющие подшипники полотна регулируются на заводе. В редких случаях они могут требовать регулировки. Если регулировка необходима, то проведите ее немедленно. Невыполнение постоянного поддержания правильной регулировки полотна может привести к серьезному повреждению полотна или неаккуратным распилам.

Всегда лучше попробовать новое полотно, когда имеет место плохое распиливание. Если производительность остается плохой после смены полотна, проведите необходимые регулировки.

Если новое полотно не исправляет проблему, проверьте направляющие полотна относительно правильного зазора. Для самой эффективной работы и максимальной точности оставьте зазоры по 0,025 мм между полотном и направляющими подшипниками. Подшипники с таким зазором будут продолжать свободно вращаться. Если зазор неправильный, то полотно может соскочить с приводного шкива.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

! ОСТОРОЖНО	Проверьте полотно, чтобы убедиться в том, что сваренная часть имеет такую же толщину, что и остальное полотно. Если полотно толще на месте сварного шва, то направляющие подшипники могут быть повреждены.

Если необходимо, отрегулируйте направляющие подшипники следующим образом:

| Верхние и нижние направляющие полотна регулируются одинаково. Ослабьте установочные винты направляющей полотна при помощи универсального гаечного ключа. Выровняйте подшипник, поворачивая эксцентриковые валы. Установите зазор примерно на 0,025 мм. (Смотрите Рисунок 7). Затяните установочные винты направляющих полотна при помощи универсального гаечного ключа. Используя ту же процедуру, отрегулируйте другой направляющий подшипник пилы. Когда регулировка будет правильной, направляющие подшипники должны свободно вращаться от небольшого надавливания пальцем (полотно остановлено). | Установочный винт Эксцентриковый вал Рисунок 7: Регулировка направляющего подшипника |
| --- | --- |

Очистка

- Очистите любые следы масла или смазки с обработанных поверхностей.

- После очистки, покройте обработанные поверхности ленточной пилы машинным маслом средней консистенции. Повторяйте покрытие маслом минимум каждые шесть месяцев.

- Убирайте накопившиеся опилки после работы. Убедитесь, что ходовой винт и гайка очищены от опилок и прочих материалов, которые могут повредить их.

# Смазка

Смазывайте следующие компоненты в соответствии с рекомендуемыми интервалами, используя указанные смазочные материалы:

- Шариковые подшипники: подшипники смазаны и запечатаны - периодическая смазка не требуется.

- Направляющий подшипник полотна: подшипники смазаны и запечатаны - периодическая смазка не требуется.

- Втулка верхнего шкива: шесть - восемь капель масла каждую неделю.

- Поворотные точки, оси и зоны подшипников: шесть - восемь капель масла каждую неделю.

# Смена клинового приводного ремня

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Переведите пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке.

- Снимите панель на основании, чтобы открыть ремень и шкивы.

- Поднимите мотор вверх, чтобы ослабить ремень.

- Снимите изношенный ремень.

- Наденьте новый ремень на шкив, выбрав положение в соответствии со скоростью, которая вам необходима. (Смотрите Рисунок 5 относительно положения ремня и имеющихся скоростей).

- Натяните ремень, повернув мотор вниз.

- Поставьте на место панель и разблокируйте пильную раму.

#### Замена щетки и скребка для очистки от стружки

| Задача щетки и скребка является удаление стружки из зубьев пилы, полотна пилы и нижнего шкива пилы, чтобы чрезмерное количество стружки не попало в направляющую секцию шкива пилы. При активном использовании эта щетка и/или скребок могут износиться и потребовать замены. | Скребок для стружки Щетка для стружки Нижний шкив пилы Рисунок 8: Местоположение щетки и скребка для очистки от опилок |
| --- | --- |

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Снимите два винта и шайбы, удерживающие щетку или скребок.

- Снимите износившуюся щетку или скребок.

- Установите новую щетку или скребок.

- Установите два винта и шайбы.

- Отрегулируйте кронштейны, если необходимо, так чтобы щетка слегка касалась нижнего шкива полотна, а скребок был как можно ближе к полотну пилы, не касаясь его.

#### Замена направляющего подшипника полотна

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Снимите пильное полотно. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

- Снимите фиксирующий винт подшипника.

- Снимите поврежденный подшипник и вкладыш.

- Отделите поврежденный подшипник от вкладыша.

- Наденьте новый подшипник на вкладыш.

- Установите фиксирующий винт подшипника.

- Установите пильное полотно. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

- Отрегулируйте зазор подшипника. (Смотрите раздел: Регулировка направляющего подшипника полотна).

# Замена приводного мотора

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Снимите клиновой ремень привода мотора. (Смотрите раздел: Замена клинового ремня привода мотора).

- Ослабьте установочные винты, которые удерживают шкив мотора на оси и снимите шкив.

- Откройте распределительную коробку мотора и отсоедините провода силового шнура от их клемм.

- Снимите гайки, шайбы и болты, которые крепят мотор к установочной плите.

- Установка мотора должна проводиться в обратном порядке. (Смотрите раздел: Замена клинового ремня привода мотора и электрические схемы в конце данного руководства.)

#### Регулировка или замена противовеса

Противовес расположен на основании пилы. Он используется для регулировки усилия, прилагаемого пилой к рабочей заготовке, когда открыт гидравлический цилиндр.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Переведите пильную раму в крайнее заднее положение, нажав на рычаг освобождения пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 2) и зафиксировав ее, повернув разблокирующую рукоятку пильной рамы (Рисунок 3, Позиция 1.2) по часовой стрелке.

- Поверните ручку на противовесе против часовой стрелки, чтобы ослабить его (Рисунок 3, Позиция 9).

- Переместите противовес вдоль планки в нужное место.

- Поверните рукоятку противовеса по часовой стрелке, чтобы затянуть его (Рисунок 3, Позиция 9).

Замена ведущего шкива (нижний шкив)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Снимите пильное полотно. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

- Ослабьте установочный винт на ступице.

- Снимите шкив с вала редуктора.

- Проверьте приводной край и выступ шкива на предмет повреждений. Замените шкив, если он поврежден.

- Установите шкив.

- Затяните установочный винт на ступице.

- Установите полотно пилы. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

Замена ведомого шкива или подшипников (верхний шкив)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Отключите ленточную пилу от источника питания.

- Снимите пильное полотно. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

- Снимите стопорное кольцо и регулировочную прокладку с вала.

- Снимите шкив и бронзовый подшипник.

- Проверьте приводной край и выступ шкива на предмет повреждений. Замените шкив, если он поврежден.

- Установите шкив.

- Установите стопорное кольцо и регулировочную прокладку обратно на вал.

- Установите полотно пилы. (Смотрите Раздел: Снятие и установка полотна).

Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Предлагаемое исправление |
| --- | --- | --- |
| Частый выход из строя полотна | Заготовка неплотно закреплена в тисках. Неправильная скорость или подача. Шаг зубьев полотна слишком крупный для материала. Неправильное натяжение полотна. Пильное полотно касается заготовки до запуска пила. Полотно трется о выступ шкива. Неправильное выравнивание направляющих полотна. Трещина на сварном шве. | Надежно затяните рабочую заготовку. Проверьте Инструкцию относительно подходящей скорости/подачи для распиливаемого материала. Проверьте Инструкцию относительно рекомендованного типа полотна. Отрегулируйте натяжение полотна так, чтобы оно только не соскальзывало со шкива. (Смотрите Рисунок 3, Позицию 3). Запустите мотор, прежде чем прислонять пильное полотно к рабочей заготовке. Отрегулируйте ход полотна. (Смотрите: Регулировка хода полотна) Отрегулируйте направляющие полотна. (Смотрите: Регулировка направляющих подшипников полотна.) Используйте более длительный период отпуска при сварке. |
| Слишком быстрый износ полотна | Шаг зубьев полотна слишком крупный для материала. Скорость полотна слишком высока. Неадекватное давление при подаче. В рабочей заготовке имеются участки повышенной твердости. Окалина на/в рабочей заготовке. Деформационное упрочнение материала (особенно нержавеющей стали). Недостаточное натяжение полотна. Пила работает без давления на заготовку. | Используйте полотно с более мелкими зубьями. Используйте меньшую скорость полотна (См. Рисунок 5). Уменьшите давление при подаче (См. Рисунок 3, Позиция 1.3). Увеличьте давление при подаче (участки повышенное твердости). (См. Рисунок 3, Позиция 1.3). Снизьте скорость полотна и увеличьте давление подачи (окалина). (См. Рисунок 3, Позиция 1.3 и Рисунок 5). Увеличьте давление подачи (См. Рисунок 3, Позиция 1.3.) Увеличьте натяжение до нужного уровня. (См. Рисунок 3, Позиция 3). Не запускайте пилу с материалом без нагрузки. |
| Полотно изгибается | Полотно застревает в распиле. Натяжение полотна слишком высокое. | Уменьшите давление подачи. (См. Рисунок 3, Позиция 1.3.). Уменьшите натяжение полотна. (См. Рисунок 3, Позиция 3.) |

Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Предлагаемое исправление |
| --- | --- | --- |
| Необычный износ сбоку/сзади полотна | Износились направляющие полотна. Направляющие подшипники полотна не отрегулированы. Кронштейн направляющего подшипника полотна слабо закреплен. | Замените направляющие полотна. (Смотрите: Установка направляющего кронштейна полотна.) Отрегулируйте направляющие подшипника полотна. (См.: Регулировка направляющих подшипников полотна.) Затяните кронштейн направляющего подшипника. (См.: Регулировка направляющих подшипников полотна.) |
| Плохие распилы (кривые) | Рабочая заготовка установлена не под прямым углом к полотну. Слишком большое давление подачи. Направляющие подшипники неправильно отрегулированы. Неправильное натяжение полотна. Промежуток между двумя направляющими полотна слишком широкий. Тупое полотно. Неправильная скорость полотна. Блок направляющих полотна плохо закреплен. Блок направляющих подшипников полотна плохо закреплен. Полотно ходит слишком далеко от выступов шкивов. Износился направляющий подшипник. | Отрегулируйте тиски, чтобы они были перпендикулярны полотну. (Всегда крепко фиксируйте заготовку в тисках.) Уменьшите давление подачи (См. Рисунок 3, Позиция 1.3.). Отрегулируйте зазор направляющего подшипника до 0,025 мм (максимум 0,05 мм). (См.: Регулировка направляющего подшипника полотна.) Постепенно увеличьте натяжение полотна (См. Рисунок 3, Позиция 3.) Передвиньте направляющий кронштейн полотна ближе к рабочей заготовке (См.: Установка Направляющего кронштейна полотна.) Замените полотно. (См.: Снятие и установка полотна.) Проверьте скорость полотна (См. Рисунок 5) Затяните блок направляющих полотна. (См.: Установка направляющего кронштейна полотна.) Затяните блок направляющего подшипника полотна. (См.: Регулировка хода полотна.) Отрегулируйте ход полотна. (См.: Регулировка хода полотна.) Замените износившийся подшипник. (См.: Замена направляющего подшипника полотна.) |
| Плохие распилы (грубые) | Скорость полотна слишком высока для установленного давления подачи. Зубья полотна слишком крупные. | Снизьте скорость полотна. (См. Рисунок 5) Замените полотно другим, с более мелкими зубьями. |

Запасные детали

Данный раздел предоставляет покомпонентные изображения, которые показывают запасные детали для Вертикальной ленточной пилы с автоматической подачей модели VSF-14-3. Он также дает списки деталей с номерами деталей и их описанием. Номера позиций, показанные на покомпонентных изображениях, совпадают с номерами позиций в списке деталей.

Заказы на запасные детали отправляйте по адресу:

WMH TOOL GROUP

2420 Vantage Drive

Elgin, Illinois 60123

Телефон: 888-594-5868

Факс: 800-626-9676

www.whmtoolgroup.com

Указывайте запасные детали по номеру детали, показанному в списке деталей. Не забывайте включить в заказ номер модели и серийный номер вашего станка, когда будете заказывать запасные детали, чтобы получить нужную вам деталь.

* = См. отдельное покомпонентное изображение.

Рисунок 9: Покомпонентное изображение пильной рамы VSF-14

| Список деталей для пильной рамы VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 1 | 5519711 | Рукоятка натяжения полотна |  | 2 |
| 2 | 5519712 | Ручка натяжения полотна |  | 1 |
| 3 | 5519718 | Плоская шайба | 5/8" х 40 х Т3 | 2 |
| 4 | 5519713 | Пружина |  | 1 |
| 5 | 5519714 | Резьбовой стержень |  | 1 |
| 6 | 5519715 | Кронштейн |  | 1 |
| 7 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" х 23 х Т2 | 2 |
| 8 | TS-0209051 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 1-1/2" | 2 |
| 9 | 5519716 | Ходовое кольцо шкива полотна |  | 2 |
| 10 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 6 |
| 11 | TS-0209031 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 3/4" | 6 |
| 12 | 5519717 | Держатель приводного вала |  | 1 |
| 13 | 5519718 | Плоская шайба | 5/8" х 40 х Т3 | 1 |
| 14 | TS-0561072 | Шестигранная гайка, полная | 5/8-18 | 1 |
| 15 | TS-0561072 | Шестигранная гайка, полная | 5/8-18 | 1 |
| 16 | 5519719 | Салазки шкива полотна |  | 1 |
| 17 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 4 |
| 18 | TS-0209091 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 2" | 4 |
| 19 | TS-0060051 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1" | 1 |
| 20 | TS-0813021 | Крепежный винт с плоской головкой | 1/4-20 х 3/8" | 1 |
| 21 | TS0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 1 |
| 22 | 5519720 | Индикатор натяжения |  | 1 |
| 23 | 5519721 | Заклепка | 2 х 8 | 2 |
| 24 | 5519722 | Ярлычок натяжения |  | 1 |
| 25 | 5519723 | Ручка верхней направляющей полотна | 3/8" х 1" | 1 |
| 26 | 5519724 | Пружинный штифт | 6 х 50 | 2 |
| 27 | 5519725 | Кронштейн верхней направляющей полотна |  | 1 |
| 28 | TS-0209091 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 2" | 2 |
| 29 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 30 | TS-0207011 | Винт с головкой под ключ | 1/4-20 х 3/8" | 1 |
| 31 | 5519726 | Салазки верхней направляющей полотна |  | 1 |
| 32 | TS-0050021 | Винт с шестигранной головкой | 1/4-20 х 5/8" | 1 |
| 33 | 5519727 | Пружинный штифт | 6 х 25 | 1 |
| 34 | 5519728 | Вал направляющей полотна |  | 1 |
| 35 | TS-0208011 | Винт с головкой под ключ | 5/16-18 х 3/8" | 1 |
| 36 | 5519729 | Верхний вал |  | 1 |
| 37 | TS-0208021 | Винт с головкой под ключ | 5/16-18 х 1/2" | 2 |
| 38 | 5519730 | Крепежный кронштейн направляющей полотна |  | 2 |
| 39* | 5519731 | Блок оси подшипника |  | 4 |
| 40 | 5519733 | Рукоятка направляющей полотна | 1/4" х 5/8" | 1 |
| 41 | 5519734 | Защитный кожух пильного полотна |  | 1 |
| 42 | 5519735 | Специальная шайба |  | 3 |
| 43 | 5519736 | Вал эксцентрика |  | 1 |
| 44* | 5519737 | Блок гладкого шкива |  | 1 |
| 45 | TS-0680061 | Плоская шайба | 1/2" | 1 |
| 46 | TS-0070031 | Винт с шестигранной головкой | 1/2-13 х 1-1/2" | 1 |
| 47 | TS-0090061 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1-1/4" | 2 |
| 48 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 2 |
| 49 | 5519740 | Пильная рама |  | 1 |
| 50 | 5519741 | Шкив редуктора |  | 1 |
| 51 | 5519742 | Шпонка | 5 х 5 х 40 | 1 |
| 52* | 5519743 | Блок редуктора |  | 1 |
| 53 | 5519766 | Клиновой ремень | 3В-320 | 1 |

| Список деталей для пильной рамы VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 54 | 5519767 | Шив приводного мотора |  | 1 |
| 55 | TS-148201 | Винт с шестигранной головкой | М6 х 10 | 2 |
| 56 | 5519768 | Мотор | 1 л.с., 1 фаза | 1 |
|  | 5521706 | Мотор | 1 л.с., 2 фазы | 1 |
| 57 | 5519769 | Шпонка | 5 х 5 х 40Д | 1 |
| 58 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 2 |
| 59 | TS-0720091 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 60 | 5519770 | Монтажный кронштейн мотора |  | 1 |
| 61 | TS-0060051 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1" | 2 |
| 62 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 2 |
| 63 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 4 |
| 64 | 5519771 | Монтажный кронштейн мотора |  | 1 |
| 65 | TS-0209051 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 1" | 2 |
| 66 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 2 |
| 67 | TS-0060051 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1" | 2 |
| 68 | 5519772 | Вал эксцентрика |  | 1 |
| 69* | 5519773 | Блок гладкого шкива |  | 2 |
| 70 | 5519775 | Плоская шайба | 1/4" | 1 |
| 71 | 5519776 | Кронштейн противовеса |  | 1 |
| 72 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 1 |
| 73 | TS-0207021 | Винт с головкой под ключ | 1/4-20 х 1/2" | 1 |
| 74 | TS-0680041 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 75 | TS-0060071 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1-1/2" | 1 |
| 76 | TS-0070041 | Винт с шестигранной головкой | 1/2-13 х 1-3/4" | 1 |
| 77 | TS-0720111 | Плоская шайба | 1/2" | 1 |
| 78 | 5519777 | Кронштейн эксцентрика |  | 1 |
| 79 | 5519778 | Болт эксцентрика |  | 1 |
| 80 | TS-0561051 | Шестигранная гайка, полная | 1/2-13 | 2 |
| 81 | TS-0680061 | Плоская шайба | 1/2" | 2 |
| 82 | 5519778 | Монтажный кронштейн щетки |  | 1 |
| 83 | 5519780 | Щетка |  | 1 |
| 84 | TS-0813032 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 1/2" | 2 |
| 85 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 2 |
| 86 | TS-0813032 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 1/2" | 2 |
| 87 | 5519781 | Болт вала |  | 1 |
| 88 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 1 |
| 89 | 5519782 | Рычаг ручки |  | 1 |
| 90 | TS-020961 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 1-1/4" | 1 |
| 91 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 92 | 5519783 | Пружинный штифт | 6 х 20 | 2 |
| 93 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 2 |
| 94 | TS-0209081 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 1-3/4" | 2 |
| 95 | TS-0051021 | Винт с шестигранной головкой | 516-18 х 5/8" | 1 |
| 96 | 5519784 | Кронштейн нижней направляющей полотна |  | 1 |
| 97 | 5519785 | Вал нижней направляющей полотна |  | 1 |
| 98 | 5519786 | Скребок для удаления опилок |  | 1 |
| 99 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 2 |
| 100 | TS-0813032 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 1/2" | 2 |
| 101 | 5519787 | Приводной шкив |  | 1 |
| 102 | 5519788 | Пластиковая прокладка |  | 2 |
| 103 | 5519789 | Плоская шайба | 10,5 х 40 х 5 | 1 |
| 104 | TS-0060051 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1" | 1 |
| 105 | 5519790 | Пильное полотно | 5/8"Т х 19 х 0,9 х 3048 Д | 1 |
| 106 | 5519791 | Болт |  | 1 |

| Список деталей для пильной рамы VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 107* | 5519792 | Блок ведомого шкива |  | 1 |
| 108 | 5519795 | Вал ведомого шкива |  | 1 |
| 109 | 5519796 | Рабочая лампа |  | 1 |
| 110 | 5519797 | Ручка дверки | 1/4" | 2 |
| 111 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 2 |
| 112 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 2 |
| 113 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 114 | TS-0207011 | Винт с головкой под ключ | 1/4-20 х 3/8" | 1 |
| 115 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 1 |
| 116 | 5519798 | Шкала индикатора скорости |  | 1 |
| 117 | 5519799 | Плоская шайба |  | 1 |
| 118 | 5519800 | Прокладка |  | 1 |
| 119 | 5519801 | Рукоятка шкалы |  | 1 |
| 120 | 5519802 | Шкала |  | 1 |
| 121 | 5519803 | Основание шкалы |  | 1 |
| 122 | TS-0813021 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 3/8" | 5 |
| 123 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 5 |
| 124 | 5519804 | Кожух ведомого шкива |  | 1 |
| 125 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 1 |
| 126 | TS-0561011 | Шестигранная гайка, полная | 1-4/20 | 1 |
| 206 | 5521710 | Винт с шестигранной головкой | 1/8" х 3/8" | 4 |
| 207 | 5521711 | Реле перегрузки | 16 А (только для 1 фазы) | 1 |

* = Смотрите отдельный список запасных деталей

Рисунок 10: Покомпонентное изображение основания VSF-14

| Список деталей для основания VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 127 | 5519805 | Тиски со струбциной |  | 1 |
| 128 | 5519806 | Рукоятка струбцины |  | 2 |
| 129 | 5519807 | Ручка струбцины |  | 1 |
| 130 | 5519808 | Ходовой винт |  | 1 |
| 131 | 5519809 | Пружина |  | 1 |
| 132 | 5519810 | Шарик |  | 1 |
| 133 | 5519811 | Вал | НД = 5 мм | 1 |
| 134 | 5519812 | Шарнирный палец |  | 1 |
| 135 | 5519813 | Основание тисков |  | 1 |
| 136 | 5519814 | Кронштейн тисков |  | 1 |
| 137 | TS-0208061 | Винт с головой под ключ | 5/16-18 х 1 | 2 |
| 138 | 5519815 | Шкала градусов |  | 1 |
| 139 | 5519816 | Заклепка | 2 х 8 | 3 |
| 140 | TS-0209071 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1-1/2" | 1 |
| 141 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 1 |
| 142 | TS-0680041 | Плоская шайба | 3/8" | 1 |
| 143 | 5519819 | Стол пилы |  | 1 |
| 144 | 5519820 | Монтажный кронштейн опорного ролика |  | 1 |
| 145 | TS-0720081 | Стопорная шайба | 5/16" | 4 |
| 146 | TS-0051051 | Винт с шестигранной головкой | 5/16-18 х 1" | 4 |
| 147 | 5519821 | Опорный ролик |  | 1 |
| 148 | 5519822 | Монтажный кронштейн опорного ролика |  | 1 |
| 149 | TS-0680061 | Плоская шайба | 1/2" | 2 |
| 150 | 5519823 | Возвратный рычаг |  | 1 |
| 151 | 5519824 | Пластиковая ручка |  | 1 |
| 152 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 153 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 1 |
| 154 | 5519825 | Блок управления |  | 1 |
| 155 | 5519826 | Крышка контрольной панели |  | 1 |
| 156 | 5519827 | Ярлычок контрольной панели |  | 1 |
| 157 | JMD18-056A | Переключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ | 120/220/440В 3 фазы | 1 |
| 158 | 5519829 | Гидравлическая рукоятка ВКЛ/ВЫКЛ |  | 1 |
| 159 | 5519830 | Рукоятка регулировки скорости подачи |  | 1 |
| 160 | 5519831 | Винт с круглой головкой и шлицем | 3/16" х 1/2" | 4 |
| 161 | TS-0813051 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 5/8" | 4 |
| 162 | 5519833 | Ящик для сбора опилок |  | 1 |
| 163 | TS-0209031 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 3/4" | 2 |
| 164 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 2 |
| 165 | TS-0070071 | Винт с шестигранной головкой | 1/2-13 х 2-1/2" | 1 |
| 166 | TS-0680061 | Шайба | 1/2" | 2 |
| 167 | TS-0561051 | Шестигранная гайка, полная | 1/3-13 | 1 |
| 168 | 5519836 | Стопорная прокладка |  | 1 |
| 169 | 5519837 | Кронштейн ограничителя |  | 1 |
| 170 | 5519838 | Рукоятка кронштейна ограничителя | 3/8" х 2" | 1 |
| 171 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 4 |
| 172 | TS-0813051 | Винт с плоской головкой и шлицем | 1/4-20 х 5/8" | 4 |
| 173 | 5519841 | Правая панель |  | 1 |
| 174 | 5519842 | Ярлык позиционирования |  | 1 |
| 175 | 5519843 | Пружинный штифт | 6 х 45 | 2 |
| 176 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 8 |
| 177 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 1 |
| 178 | TS-0060051 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1" | 4 |
| 179 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 1 |
| 180 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 4 |

| Список деталей для основания VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 181 | TS-0070071 | Винт с шестигранной головкой | 1/2-13 х 2-1/2" | 4 |
| 182 | TS-0561051 | Шестигранная гайка, полная | 1/2-13 | 4 |
| 183 | TS-0680042 | Плоская шайба | 3/8" | 1 |
| 184 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 1 |
| 185 | 5519845 | Монтажный кронштейн противовеса |  | 1 |
| 186 | TS-0208041 | Винт с головкой под ключ | 5/16-18 х 3/4" | 1 |
| 187 | 5519846 | Поворотная ось |  | 1 |
| 188 | S-0209091 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 2" | 1 |
| 189 | 5519847 | Сцепка |  | 1 |
| 190 | 5519848 | Рукоятка противовеса | 3/8-16 х 2" | 1 |
| 191 | 5519849 | Груз противовеса |  | 1 |
| 192 | 5519850 | Основание пилы |  | 1 |
| 193 | 5519851 | Соединительное устройство | PG13.5 | 2 |
| 194 | 5519852 | Крепежная гайка соединителя |  | 5 |
| 195 | 5519853 | Контрольный блок |  | 1 |
| 196 | 5521707 | Кабель рабочего освещения | Только 115 В | 1 |
| 196-1 | 5519854 | Силовой кабель с вилкой | Только 115 В | 1 |
| 197 | 5519855 | Левая панель |  | 1 |
| 198 | TS-0680021 | Плоская шайба | 1/4" | 4 |
| 199 | TS-081F032 | Винт с крестообразным шлицем | 1/4-20 х 1/2" | 4 |
| 200 | 5519857 | Блок гидравлического цилиндра |  | 1 |
| 201 | TS-0561031 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-16 | 1 |
| 202 | 5519858 | Нижняя опора цилиндра |  | 1 |
| 203 | TS-0060091 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 2-1/2" | 1 |
| 204 | 5521798 | Стойка |  | 4 |
| 205 | 5521709 | Винт с головкой под ключ | 3/8-16 х 1" | 8 |
| 208 | 5521716 | Конический штифт |  | 1 |

* = Смотрите отдельный список запасных деталей

Рисунок 11: Покомпонентное изображение блока редуктора VSF-14

| Список деталей для блока редуктора VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 52-1 | 5519744 | Редуктор |  | 1 |
| 52-2 | ВВ6204Z | Подшипник | 6204Z | 2 |
| 52-3 | 5519745 | Сальник | TC20 X 32 7B | 1 |
| 52-4 | 5519746 | Уплотнительное кольцо | ID45.7 X 2.62Ш | 2 |
| 52-5 | 5519747 | Кожух приводного вала редуктора |  | 1 |
| 52-6 | TS-0720071 | Стопорная шайба | 1/4" | 4 |
| 52-7 | TS-0207041 | Винт с головкой под ключ | 1-4-20 х 3/4" | 4 |
| 52-8 | 5519748 | Шкала уровня масла | ВД = 26 мм | 1 |
| 52-9 | 5519749 | Масляная пробка | РТ1/4" | 1 |
| 52-10 | 5519750 | Червячный вал |  | 1 |
| 52-11 | 5519751 | Уплотнительное кольцо | ID113.97 X 2.62Ш | 1 |
| 52-12 | 5519752 | Уплотнительное кольцо | ID61.6 X 2.62Ш | 1 |
| 52-13 | 5519753 | Крышка торцевого уплотнителя |  | 1 |
| 52-14 | TS-0720071 | Стопорная шайба | 1/4" | 4 |
| 52-15 | TS-0207041 | Винт с головкой под ключ | 1-4-20 Х 3/4" | 4 |
| 52-16 | 5519754 | Болт вентиляции | 5/8"-18UNF | 11 |
| 52-17 | 5519755 | Подшипник | 6205Z | 1 |
| 52-18 | 5519756 | Зубчатое колесо редуктора |  | 1 |
| 52-19 | 5519757 | Шпонка | 8 x 7 x 28 | 1 |
| 52-20 | 5519758 | Втулка |  | 1 |
| 52-21 | 5519759 | Стопорное кольцо | S30 | 1 |
| 52-22 | BB6206Z | Подшипник | 6206Z | 1 |

| Список деталей для блока редуктора VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 52-23 | 5519760 | Сальник | ТС38 х 52 х 7В | 1 |
| 52-24 | 5519761 | Главная масляная пробка |  | 1 |
| 52-25 | 5519762 | Шпонка | 8 х 7 х 30 | 1 |
| 52-26 | 5519763 | Винт с головкой под ключ | 3/16" х 1/2" | 3 |
| 52-27 | TS-0207041 | Винт с головкой под ключ | 1/4-20 х 3/4" | 3 |
| 52-28 | 5519764 | Крышка главного вала |  | 1 |
| 52-29 | 5519765 | Главный вал |  | 1 |
| 52-30 | TS-0090061 | Винт с шестигранной головкой | 3/8-16 х 1-1/4" | 3 |
| 52-31 | TS-0720091 | Стопорная шайба | 3/8" | 3 |
| 52-32 | TS-0570032 | Шестигранная гайка, полная | 3/8-24 | 3 |

Рисунок 12: Покомпонентное изображение блока вала подшипника VSF-14

| Список деталей для блока вала подшипника VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 39-1 | 5521712 | Шариковый подшипник | 627-2Z | 8 |
| 39-2 | 5521713 | Шкив полотна |  | 4 |
| 39-3 | 5521714 | Стопорное кольцо | Е7 | 4 |
| 39-4 | 5519732 | Вал подшипника |  | 4 |
| 39-5 | 5521715 | Стопорное (пружинное) кольцо |  | 4 |

Рисунок 13: Покомпонентное изображение блока гладкого шкива VSF-14

| Список деталей для блока гладкого шкива VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 44-1 | 5519738 | Гладкий шкив |  | 1 |
| 44-2 | 5519739 | Подшипник |  | 2 |
| 69-1 | 5519774 | Гладкий шкив |  | 2 |
| 69-2 | ВВ6201Z | Подшипник | 6201Z | 4 |

Рисунок 14: Покомпонентное изображение блока ведомого шкива VSF-14

| Список деталей для блока ведомого шкива VSF-14 |
| --- |
| Позиция | Номер детали | Описание | Размер | Кол-во |
| 107-1 | 5519793 | Ведомый шкив |  | 1 |
| 107-2 | ВВ6205ZZ | Подшипник | 6205ZZ | 2 |
| 107-3 | 5519794 | Стопорное (пружинное) кольцо |  | 2 |

Электрические схемы

| 115 Вольт, одна фаза | 230 Вольт, одна фаза |
| --- | --- |
| 230 Вольт, 3 фазы | 460 Вольт, три фазы |

## Рисунок 15: Электрические схемы для различных типов двигателей

WMH TOOL GROUP

2420 Vantage Drive

Elgin, Illinois 60123

Телефон: 888-594-5868

Факс: 800-626-9676

www.whmtoolgroup.com

Авторское право © WMH TOOL GROUP

# Text boxes

ПИЛА ВРЕЗАЕТСЯ В ЗАГОТОВКУ БЛАГОДАРЯ СИЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

РАБОЧАЯ ЗАГОТОВКА 
НЕПОДВИЖНА

ПИЛЬНАЯ РАМА

УПРАВЛЕНИЕ ПИЛЬНОЙ РАМОЙ

ОСНОВАНИЕ

НАКЛОННАЯ ДОРОЖКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ

БЛАГОДАРЯ СОБСТВЕННОМУ ВЕСУ